## Slide 1: MEDUSE
GIOVANNA CECCHI
Istituto di Fisica Applicata “N.Carrara” - CNR Polo Scientifico SestoFiorentino
Metodi e tecniche optoelettroniche avanzate per l’analisi ambientale in zone ad alta densità industriale
Notes: Méthodes et techniques avancées pour l'analyse Environnementale dans les zones à haute Densité indUstrielle à l'aide des Sondes optoÉlectroniques

## Slide 2: MEDUSE: PARTENARIATO
Ist. di Fisica Applicata “N.Carrara” CNR (IFAC)
Ist. Nazionale di Ottica Applicata (INOA)
Centro per la previsione di eventi meteo Università de L’Aquila (CETEMPS)
Centro Studi Sistemi Complessi Università di Siena (CSSC)
Dip.to di Ingegneria dell’Informazione Università di Pisa (UNI-PI)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

## Slide 3: L’idea di MEDUSE
Sensori optoelettronici
  Applicazione al controllo dell’ambiente
Migliorare la qualità dell’aria e delle acque in aree industriali attraverso l’individuazione di un sistema efficace di monitoraggio ambientale.

## Slide 4: AZIONI
Coordinamento attività (IFAC)
Monitoraggio acque reflue industriali
  Caratteristiche rete di monitoraggio (IFAC)
  Ricognizione parametri da misurare (IFAC)
  Ricognizioni metodologie ottiche (IFAC UNI-PI)
  Confronto e sviluppo metodologie per il COD (IFAC UNI-PI)
Monitoraggio emissioni in atmosfera
  Ricognizioni caratteristiche emissioni in area industriale (UPC)
  Ricognizione parametri e inquinanti atmosferici misurabili con lidar (CETEMPS)
  Ricognizione modelli e sensori ottici per parametri atmosferici (INOA CSSC)
  Sviluppo metodologia, modello e sensore per il CH4 (INOA CSSC)

## Slide 5: Sensori optoelettronici per la qualità delle acque

## Slide 6: QUADRO NORMATIVO
Direttiva 91/271/CEE (Trattamento delle acque reflue urbane)
Direttiva 91/676/CEE (Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE e della Direttiva 91/676/CEE)
Legge Regionale 64/2001 (norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla Legge Regionale 1 dicembre 1998, n.88)
Regolamento Regionale n. 28/2002 di attuazione della Legge Regionale n. 64/2001
DM 185/2003 recante le norme tecniche di attuazione per il recupero delle acque reflue
Parametri, modalità di campionamento ed analisi
Principi generali del quadro di insieme
Autorizzazioni, controlli e ruolo PA

## Slide 7: PARAMETRI ACQUE INDUSTRIALI
Azoto ammoniacale, NH4 + | Spettrofotometria assorbimento molecolare | <30 mg/L
Azoto nitrico, N | Spettrofotometria assorbimento | <30 mg/L
Azoto nitroso, N | Spettrofotometria assorbimento | <0.6 mg/L
Cloruri | Metodo mercurimetrico con indicatore | <1200 mg/L
Colore | Metodo fotometrico | 0 (diluito 1/40)
Odore | Diluizioni successive | No molestie
Domanda biochimica di ossigeno (BOD5) | Ossigeno disciolto (incubazione 5 giorni) | <250 mg/L
Domanda chimica di ossigeno (COD) | Metodo al bicromato di potassio | <500 mg/L
Fenoli | Spettrofotometria di assorbimento | <1 mg/L
Fosforo totale | Metodo spettrofotometrico | <10 mg/L
Torbidità | Assorbimento, diffusione e retrodiffusione | 
Solidi sospesi totali | Gravimetria, centrifugazione, filtrazione, essiccazione | <200 mg/L
Metalli (Al Cd Cr Fe Pb Cu Mn Zn Sn ) | Spettrofotometria assorbimento atomico | 
pH | Elettrometria | 5.5-9.5
Tensioattivi | Spettrofotometria di assorbimento | <4 mg/L
Tasso di saturazione Ossigeno disciolto | Metodo di Winkler | 
Idrocarburi | Fluorescenza UV | <10 mg/L
Cromo | Spettrometria assorbimento atomico , Spettrofotometria di assorbimento molecolare | <4 mg/L
Solfati | Gravimetria, complessometria EDTA, Spettrofotometria molecolare | <1000 mg/L

## Slide 8: SENSORI IN LINEA
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Abitazioni
Impianto
depurazione
Riciclo per uso industriale
Collettore
Acquedotto ad uso potabile
tessile
calzaturiero
Fiume / Sorgente
Sensori optoelettronici in linea

## Slide 9: TECNICHE OTTICHE IN LINEA
PRINCIPI
ASSORBIMENTO
  Esempio: il COD
FLUORESCENZA
  Esempio: Idrocarburi, Chl, CDOM

## Slide 10: ASSORBIMENTO
SOLIDI IN SOSPENSIONE
  Range: 0.1 - 100 FTU e accuratezza: +/- 5 mg/l
  Range: 10 - 5,000 mg/l in acque di scarico ( possibile misure sino a 10g/l )
TORBIDITA’
  Range 0.001 - 500 FNU
SOSTANZE ORGANICHE
  TOCeq-DOCeq range: 0 - 500mg/l e accuratezza: +/- 0.1 mg/l
  CODeq-BODeq range: 10 - 100 mg/l e accuratezza: +/- 5 mg/l
SINGOLE SOSTANZE ORGANICHE Benzene, Xylene,Toluene, Naftalene, Nitrobenzene, Fenolo
  Range: 0.01 - 100 mg/l (benzene, toluene, xylene) accuratezza: +/- 0.05 mg/l (possibile sino a +/- 0.005)
Nitrati
  Range: 0.1 - 100mg/l e Accuratezza: +/- 0.1 mg/l
H2S
  Range: 62 mg/l - 1g/l
Ione Solfuro di Idrogeno HS- (non per H2S disciolto)
  Range: 1 g/l - 10 mg/L (cella 6 cm) , 75 g/l - 62 mg/l (cella 0.1 cm)

## Slide 11: FLUORESCENZA
CLOROFILLA
  Eccitazione a 470 nm rilevamento a 685 nm
  Range: 0-10/0-100 g/l
CIANOBATTERI
  Eccitazione a 620 nm rilevamento a 655 nm
  Range: 0-10/0-100 g/l
CDOM
  Misura del COLORE delle sostanze organiche disciolte nelle acque
  Eccitazione a 370 nm rilevamento a 460 nm
  Range: 0-200 g/l
IDROCARBURI
  Eccitazione a 254 nm rilevamento a 360 nm
  Range: 0-500/0-5.000 g/l
OSSIGENO DISCIOLTO
  Sensore ottico registra la fluorescenza e la reazione di estinzione di un componente di Rutenio che è immobilizzato in una matrice colloidale in forma liquida (sol-gel).
  Range: 0.0 a 25.0 mg/l

## Slide 12: COD Chemical Oxygen Demand
METODO CLASSICO
Ossidazione chimica delle sostanza carboniose mediante metodo al bicromato di potassio
Inefficace per prodotti volatili, non considera ammoniaca e interferenza per presenza di cloruri
Prelievi
Tempo misura >3h
Uso di reagenti
METODO OPTOELETTRONICO IN LINEA
Misure di assorbimento a lunghezze d’onda specifiche (es. 254nm)
Calibrazione tramite misurazioni effettuate con metodo classico
Misure in linea
Tempo misura ~ 10 s
Range: 0-20000 mg/l
No operatore, No reagenti, Basso costo strumentazione
Le molecole organiche insature ( come la cellulosa ed i suoi derivati) hanno un buon assorbimento della radiazione UV a 254 nm ed essa è facilmente correlabile e lineare con la misura di concentrazione ottenuta con l’analisi di laboratorio del COD.
Lampada UV
Cella Flussata
Rivelatore
Rivelatore Rif.

## Slide 13
COD: Chemical Oxygen Demand
Le molecole organiche insature presentano un buon assorbimento della radiazione UV a 254 nm. E’ possibile mettere in relazione lineare l’analisi di laboratorio del COD con questo parametro facilmente misurabile in linea.
E’ possibile migliorare i risultati ottenuti prendendo in considerazione anche altri parametri misurabili in linea e relazioni più complesse di quella lineare
RETI NEURALI
COD
Pi
P1
Pn

## Slide 14
COD: Relazione Lineare COD vs. Abs. 254nm
La semplice relazione lineare permette una stima del COD nel range 0-100 mg/l con una incertezza di 10 mg/l
In collaborazione con Idra S.C.C.A.

## Slide 15
COD: Reti Neurali per stima del COD
5 parametri ottici utilizzati misurati in linea:
Abs. 420nm, Abs. 220nm, Abs. 254nm, Abs. 275nm, Torbidità
Rete neurale utilizzata:
BackPropagation (5,20,1), Early Stopping, Campioni Disponibili: 770
L’utilizzo combinato di 5 parametri e delle reti neurali permette di stimare il COD nel range 0-100 mg/l con una incertezza di soli 6.5 mg/l
In collaborazione con Idra S.C.C.A.

## Slide 16: FLIDAR-P caratteristiche principali
Lungh.d’onda laser: 355 nm
energia laser : 8 mJ
freq.ripetiz. laser: 15 Hz
Telescopio: F/3
Risoluz. spettrale: 6 nm / 2.8 nm
Rivelatore: PMT linear array
Numero di canali : 32
Finestra spettrale: 185-750nm
Risoluzione temp.: 1 ns
Dinamica: 9 bit
Consumo: 1 kW

## Slide 17: Validazione del FLIDAR-P: misure all’aperto
Disponibilità di colonne d’acqua di 25-m (piscina)
Misure su colonne d’acqua di varia lunghezza
Misura del coefficiente di attenuazione totale delle acque
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0.115
0.120
0.125
0.130
0.135
0.140
giorni
Coeff. Attenuazione totale
(m
-
1
)
Trattamento

## Slide 18: Sensori optoelettronici per la qualità dell’aria

## Slide 19
ATTIVITÀ IN FASE DI SVOLGIMENTO
CSC E INOA
OBIETTIVO
Sviluppo di un sistema integrato per la previsione/stima delle emissioni e della dispersione di traccianti atmosferici.
Gli strumenti da sviluppare e mettere a punto sono due:
- Il sistema di misura delle concentrazioni, costituito da uno spettrometro a diodo laser per misure in campo aperto con retroriflettore
- Il modello matematico di previsione della dispersione del tracciante atmosferico.
CASO DI STUDIO
Discarica di rifiuti di Case Passerini
Inquinante scelto come tracciante: metano
Strumento di misura posizionato nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (distanza dalla sorgente: circa 1200 m)
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006

## Slide 20
Attività in fase di svolgimento - CSC e INOA
LOCALIZZAZIONE DEL CASO DI STUDIO
Discarica di
Case Passerini
Polo scientifico di
Sesto Fiorentino
1 km
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006

## Slide 21
SITO DI MISURA
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006
Planimetria di una parte del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino
83 m
Dip. di Fisica
INFN

## Slide 22
STRUMENTO MODELLISTICO DIFFUSIONALE
SAFE AIR II
(Simulation of Air pollution From Emissions Above Inhomogeneous Regions, version II)
Sviluppato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova è un modello Gaussiano a puff di nuova generazione.
SAFE AIR II è incluso nel database europeo dei modelli di diffusione (Mod. Doc. Sys, EEA, http://pandora.meng.auth.gr/mds/mds.php) e la versione precedente è stata selezionata dall'APAT per essere inserita tra i modelli di dispersione degli inquinanti da utilizzare nella valutazione della qualità dell'aria.
Il modello si compone di 3 moduli: due pre-processori meteorologici (WINDS 4.2, Wind-field Interpolation by Non Divergent Schemes, in grado di ricostruire il campo di vento tridimensionale partendo da misure puntuali, e ABLE 1.2, Acquisition of Boundary-Layer paramEters, per la stima dei parametri micrometeorologici superficiali), ed il modulo diffusionale vero e proprio (P6 2.1, Program Plotting Paths of Pollutant Puffs and Plumes).
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006

## Slide 23
STRUMENTO MODELLISTICO DIFFUSIONALE
SAFE AIR II è stato utilizzato con successo in diverse applicazioni di studio di impatto ambientale e sanitario. E' stato inoltre testato e validato sia con dati di monitoraggio sia mediante prove in galleria del vento presso il laboratorio del CRIACIV situato nella sede di Prato dell'Università degli Studi di Firenze.
Risultati delle simulazioni svolte per
lo studio di impatto sanitario del piano
provinciale di gestione dei rifiuti con
il modello SAFE AIR nella stessa
zona di riferimento del presente caso
di studio.
Modello di discarica montato in galleria
del vento per le prove di diffusione
utilizzate per la taratura e la validazione
del modello SAFE AIR per tali
tipologie di sorgenti.
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006

## Slide 24
Lunghezza d'onda: 1.651 mm, cammino ottico: 166 m, tecnica di rivelazione: assorbimento diretto
Laser
Isolatore
ottico
laser di
puntamento
Cella di
riferimento
Rivelatore
principale
Specchio
di raccolta
Lente di
focalizzazione
Retroriflettore
Beam splitter
Rivelatore
di riferimento
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006
Strumento di misura del tracciante: ottica

## Slide 25
Strumento di misura del tracciante:
dalla breadboard a...
Terminata la fase sperimentale...
….lo strumento assumerà le sembianze,
le dimensioni e l'interattività, tipici degli
strumenti stand-alone per applicazioni
specifiche.
Lo strumento in fase di test
Misuratore di metano per piattaforme stratosferiche
Sottoprogetto MEDUSE - Arpat, Firenze 24/02/2006

## Slide 26
TECNICHE SPETTROSCOPICHE PER INQUINANTI ATMOSFERICI
DOAS
Differential Optical Absorption Spectroscopy
  Traguardo percorso fisso
  Valore integrato sulla distanza
  Parametri misurabili: benzene, toluene, xilene, ozono, biossodo di zolfo, biossido di azoto
LIDAR
LIght Detection And Ranging
  Monitoraggio 3D su zone ampie geograficamente referenziabile
  Retrodiffusione elastisca: PM10, aerosol
  RAMAN: vapor acqueo, temperatura, ozono
  DIAL: biossodo di zolfo, biossido di azoto, benzene, toluene, ozono, metano, biossido di carbonio